Numer sprawy: 9/2016                                                                            Załącznik nr 1a do SIWZ/                  Załącznik nr 1a do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zwany OPZ DLA CZĘŚCI 1.

I. 	Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy część 1.

- Definicje OPZ:

  - Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej.

  - Zamawiający – Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

  - Opiekun ze strony Zamawiającego lub Opiekun ze strony Wykonawcy, zwany również Opiekunem – osoba upoważniona do kontaktów, wskazana w umowie.

  - Fabrycznie nowy – sprzęt komputerowy fabrycznie nowy, nieużywany, nieprefabrykowany, nieregenerowany i nienaprawiany, wyprodukowany w 2016 roku, na aktualnej gwarancji producenta lub dystrybutora.

  - Awaria, uszkodzenie – stan niesprawności sprzętu komputerowego, uniemożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie lub powodujący jego całkowite unieruchomienie. Stwierdzenie awarii nie wymaga użycia aparatury badawczej, moment wystąpienia awarii jest niemożliwy do przewidzenia. Awaria może powodować utratę lub uszkodzenie danych.

  - Wada – cecha sprzętu komputerowego obniżająca właściwości funkcjonalne sprzętu, objawiająca się poprzez brak pewnych funkcji, niższą wydajność lub niższą niezawodność pracy, w porównaniu ze sprzętem komputerowym pozbawionym wady. Wada może powodować utratę lub uszkodzenie danych. Za wadę uznaje się również niespełnianie przez sprzęt komputerowy wymagań określonych w pkt III. OPZ dla części 1 – Warunki szczegółowe.

- Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy zostało opisane w pkt III. OPZ dla części 1 - Warunki szczegółowe.

II.	Warunki realizacji umowy – Wymagania ogólne.

- Wykonawca, co najmniej na 1 dzień przed planowaną dostawą, poinformuje Opiekuna ze strony Zamawiającego o terminie dostawy sprzętu komputerowego.

- Dostawa/y sprzętu komputerowego realizowana/e będzie/będą do siedziby Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B i placówki Urzędu Pracy m.st. Warszawy przy ul. Erazma Ciołka 10A w Warszawie. Szczegółowy podział dostaw do poszczególnych lokalizacji określa pkt IV. OPZ dla części 1.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, w co najmniej dwóch i maksymalnie pięciu partiach, w terminie określonym w umowie. Dostawy realizowane będą w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:45.

- Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy spełniający wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, określone w obowiązującym w Polsce prawie.

- Zaoferowany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, w jednolitej konfiguracji w danym rodzaju sprzętu, produkowany seryjnie.

- Sprzęt komputerowy musi być dostarczony w oryginalnie zamkniętych przez producenta opakowaniach, uniemożliwiających jego uszkodzenie w czasie transportu i składowania.

- Sprzęt komputerowy musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta.

- Okres gwarancji i warunki serwisowania określa Wykonawca, wskazując w ofercie okres na jaki jest udzielana gwarancja oraz termin usunięcia awarii. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt na warunkach producenta sprzętu komputerowego w zakresie nie sprzecznym z warunkami określonymi w OPZ dla części 1. Wymagane rozszerzenia zakresu gwarancji są określone indywidualnie dla danego sprzętu komputerowego w pkt III OPZ dla części 1.

- W przypadkach, gdy konieczny będzie transport uszkodzonego sprzętu komputerowego do serwisu, Wykonawca lub producent lub autoryzowany partner serwisowy, na własny koszt zorganizuje jego przewóz z miejsca użytkowania i zwrot do miejsca użytkowania.

- Wykonawca ma obowiązek przyjmować zgłoszenia dotyczące awarii sprzętu komputerowego co najmniej w dni robocze, pomiędzy godziną 8:00 a 16:00. Dane kontaktowe dla realizacji zadań związanych z serwisem, Wykonawca określi przed podpisaniem umowy. Koszt realizacji serwisu gwarancyjnego musi być wliczony w cenę każdego asortymentu.

- Zgłoszenie awarii/uszkodzenia dostarczonego sprzętu komputerowego, dokonane faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą portalu służącego do zgłaszania awarii/uszkodzeń, przez Opiekuna ze strony Zamawiającego, wysłane na dane kontaktowe, o których mowa w umowie, uważać się będzie za doręczone z dniem zgłoszenia. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać opis uszkodzenia. Łączny czas reakcji i naprawy nie może przekroczyć terminów określonych przez Wykonawcę w ofercie.

W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu komputerowego, z przyczyn technicznych, przekroczy określony powyżej termin, Wykonawca będzie nieodpłatnie wypożyczał do użytkowania sprzęt komputerowy zastępczy o parametrach równoważnych, aż do czasu zakończenia naprawy. Wykonawca może wypożyczyć drukarkę innego typu, pod warunkiem nieodpłatnego zabezpieczenia do niej materiałów eksploatacyjnych na czas użytkowania przez Zamawiającego. Komputerowy sprzęt zastępczy Wykonawca dostarczy do miejsca w którym jest użytkowany sprzęt uszkodzony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie terminu przewidzianego na naprawę.

- Gwarancja, o której mowa powyżej, nie może zawierać następujących warunków:

a)	Ograniczać okresu gwarancji na całe urządzenie lub jego poszczególne elementy poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład sprzętu komputerowego, z wyjątkiem drukarki, gdzie, jeśli producent danego urządzenia przewidział w instrukcji eksploatacji urządzenia wymianę danego elementu po określonym przebiegu i ten element osiągnął przewidziany przez producenta w instrukcji przebieg;

b)	Nakładać obowiązku dokonywania przez Zamawiającego przeglądów okresowych, szkoleń pracowników Zamawiającego, itp.;

c)	Postanowień powodujących obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami, związanymi z dostawą sprzętu komputerowego, objętego niniejszą gwarancją, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą;

d)	Dotyczących innego sposobu inwentaryzowania lub identyfikacji (numeracji) sprzętu komputerowego, niż stosowany u Zamawiającego;

e)	Dotyczących innych płatnych działań nieujętych w umowie i w SIWZ;

f)	Konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy na zmianę miejsca lokalizacji sprzętu komputerowego;

g)	Nie może ograniczać prawa Zamawiającego do samodzielnej rozbudowy sprzętu komputerowego.

13.	Okres naprawy dłuższy niż 30 dni będzie powodował odpowiednie do długości naprawy przedłużenie  przez Wykonawcę okresu gwarancyjnego.

14.	W przypadku niewykonania naprawy lub niemożności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego sprzętu komputerowego na sprzęt wolny od wad, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych, niż sprzęt komputerowy odpowiadający przedmiotowi wymiany. Wymiana wadliwego sprzętu komputerowego musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia awarii. W przypadku wymiany drukarki na inny model, do którego Zamawiający nie dysponuje materiałami eksploatacyjnymi, Wykonawca dostarczy zapasowe materiały eksploatacyjne w liczbie zgodnej z warunkami szczegółowymi dla danego urządzenia. Powyższy termin nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia sprzętu komputerowego zastępczego na okres niesprawności sprzętu komputerowego, zgodnie z OPZ dla części 1, w terminie tam określonym.

15.	Wraz z dostarczanym sprzętem komputerowym, musi być dostarczony pisemny dokument gwarancyjny w formie gwarancji zbiorczej.

16.	Sprzęt komputerowy, na etapie dostawy, będzie testowany i sprawdzany na zgodność ze złożoną ofertą i warunkami określonymi w OPZ część 1. Pozytywne zakończenie testu będzie potwierdzone podpisaniem przez Opiekuna ze strony Zamawiającego, protokołu odbioru jakościowego dla danej partii sprzętu komputerowego.

17.	W przypadku, gdy wraz ze sprzętem wymagane jest dostarczenie oprogramowania, oprogramowanie to musi spełniać następujące warunki:

a)	Oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i musi być dostarczone w formie licencji na warunkach producenta, razem z oryginalnym nośnikiem, chyba że producent oprogramowania nie przewiduje jego dystrybucji na oryginalnych nośnikach,

b)	Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania przeznaczonego do użytkowania przez podmioty komercyjne lub instytucje rządowe i samorządowe, ponieważ Zamawiający jest jednostką samorządową. Oprogramowanie należy dostarczyć w formie przewidzianej przez producenta oprogramowania (np. nośniki magnetyczne, licencje papierowe, klucze dostępu),

c)	Okres użytkowania oprogramowania musi być bezterminowy.

  - Warunki szczegółowe:

| Poz. 1. Komputer stacjonarny | Ilość – 60 sztuk |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany stacjonarnie do potrzeb biurowych, w tym do uruchamiania oprogramowania SyriuszStd. Komputer musi być zgodny z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, dostosowanym do pracy pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. |
| 2. | Wydajność obliczeniowa: komputer musi osiągać w teście wydajności PassMark CPU Mark co najmniej 5100 punktów lub, w testach wydajności SYSMark2014: co najmniej 1400 punktów w teście Office Productivity oraz co najmniej 1600 punktów w teście Finacial Analysis. |
| 3. | Pamięć operacyjna: minimum 8GB. |
| 4. | Wydajność grafiki: 1. Karta graficzna komputera musi wspierać technologie DirectX minimum w wersji 12 i Open GL minimum w wersji 4.4. 2. Karta graficzna komputera musi zapewniać możliwość podłączenia minimum jednego monitora ekranowego o maksymalnej rozdzielczości co najmniej 3840 x 2160 przy 32 bitowym kodowaniu koloru. 3. Karta graficzna komputera musi cechować się wydajnością zapewniającą ergonomię pracy w zadaniach biurowych oraz zapewnić płynną obsługę pulpitu w oprogramowaniu Windows 10. |
| 5. | Parametry pamięci masowej: dysk twardy wykonany w technologii SSD, o pojemności nominalnej minimum 240GB, dysk musi być wyposażony minimum w złącze SATA III lub M.2. |
| 6. | Wyposażenie multimedialne: karta dźwiękowa zgodna z technologią HD Audio. |
| 7. | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 10 Pro. |
| 8. | Ergonomia: głośność w teście Idle maksymalnie 26 dB(A). Pomiar wykonany zgodnie z norma ISO 9296 i ISO 7779. |
| 9. | Niezawodność/jakość wytwarzania: komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. |
| 10. | Deklaracje i wymagania środowiskowe: 1. Komputer musi posiadać znak CE. 2. Komputer musi posiadać potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. 3. Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |
| 11. | Rozszerzenia warunków gwarancji: W przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Serwis komputera musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |
| 12. | Wsparcie techniczne: dostęp do aktualnych sterowników do zainstalowanych w komputerze, w ramach niniejszej specyfikacji, urządzeń, musi być realizowany poprzez podanie modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. |
| 13. | Obudowa: 1. Typu SSF lub USFF spełniająca wymóg wymiarowy określony w pkt 2, wyposażona w obieg powietrza gwarantujący nieprzegrzewanie się wnętrza komputera, przy ciągłej pracy komputera z pełnym obciążeniem. 2. Suma wymiarów obudowy (długość, szerokość i wysokość) nie może przekroczyć 78 cm liczone wraz z przednim panelem i innymi elementami, wystającymi poza obrys obudowy (gniazda, zamki itp.). 3. Wyposażona w wewnętrzny głośnik podłączony do karty dźwiękowej komputera, umożliwiający odtwarzanie ścieżek audio. 4. Obudowa musi zapewniać możliwość pracy komputera zarówno w poziomie, jak i pionie. |
| 14. | Wymagania dodatkowe: 1. Minimum 6 funkcjonujących gniazd co najmniej wspierających standard USB 2.0, w tym minimum 4 gniada USB 3.0. 2. Minimum 2 funkcjonujące gniazda co najmniej wspierające standard USB 3.0 z puli gniazd, o których mowa w pkt 1, wyprowadzone na przedzie obudowy. 3. Funkcjonujące gniazdo lub gniazda audio minimum do podłączenia słuchawek i mikrofonu umieszczone z przodu obudowy oraz minimum funkcjonujące wyjściowe gniazdo audio umożliwiające podłączenie do komputera zewnętrznych głośników wyposażonych we własny wzmacniacz umieszczone z tyłu obudowy. Gniazda musza być wykonane w standardzie mini jack trzy lub 4 polowe zapewniające stereofoniczny odsłuch audio. 4. Minimum 2 funkcjonujące gniazda SATA III. 5. Minimum 2 funkcjonujące gniazda do podłączenia monitorów ekranowanych, w tym minimum jedno gniazdo VGA. Dopuszcza się zastosowanie odpowiedniej przejściówki w celu zapewnienia możliwości podłączenia monitora ekranowego ze złączem VGA, którą należy dostarczyć wraz z komputerem. 6. Funkcjonujące gniazda RJ45 do obsługi Gigabit Ethernet Base-T wyprowadzone z tyłu obudowy. 7. Funkcjonujące gniazdo PCI Express x16, zapewniające możliwość instalacji dodatkowej karty rozszerzeń wewnątrz obudowy komputera. 8. System BIOS zapewniający co najmniej: funkcję wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device) podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS, możliwość zablokowania możliwości uruchamiania systemu operacyjnego z urządzeń wymiennych (USB, CD/DVD) oraz możliwość definiowania 2 haseł: dla użytkownika, który nie ma uprawnień do zmiany ustawień BIOS i dla administratora. 9. System BIOS musi przechowywać numer seryjny komputera. Numer seryjny musi być możliwy do odczytania z poziomu BIOS lub za pomocą dodatkowego oprogramowania narzędziowego. 10. Komputer musi wspierać sprzętowo wirtualizację. 11. System BIOS musi umożliwiać aktywację sprzętowej wirtualizacji. 12. Wbudowany w obudowę komputera zasilacz komputera musi umożliwiać podłączenie go do zasilania 230V. Zasilacz musi być wyposażony minimum w gniazdo zgodne ze standardem IEC 320 C14 lub odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do sieci 230V w standardzie polskim. 13. Moc zasilacza musi być dostosowana do zainstalowanych w komputerze komponentów z odpowiednim zapasem mocy. Zasilacz musi być wyposażony w aktywny moduł korekty współczynnika mocy. Zasilacz komputera musi cechować się maksymalną sprawnością minimum 87% przy 20% obciążenia i sprawnością minimum 90% przy 50% obciążenia. 14. Komputer musi posiadać certyfikat zgodności minimum z normą EnergyStar 6 lub równoważną. 15. Wraz z komputerem należy dostarczyć licencje i oprogramowanie: system operacyjny Windows 10 Professional 64 bit w polskiej wersji językowej, typ licencji OEM wraz z nośnikiem do instalacji ww. systemu operacyjnego lub system równoważny, spełniający następujące wymagania: - posiadający funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny, - zapewniający możliwość uruchamiania bez konieczności uruchamiania oprogramowania pośredniego, w szczególności oprogramowania: Microsoft Office w wersjach od 2003 do 2016 (każdy z jego komponentów), SyriuszStd, PSZ.eDok, QWin. 16. Wraz z komputerem należy dostarczyć klawiaturę minimum 101 klawiszy w układzie polski programisty, ze złączem USB. 17. Wraz z komputerem należy dostarczyć mysz optyczną z rolką lub mysz laserową z rolką, ze złączem USB. 18. Wraz z komputerem należy dostarczyć 4 naklejki do naklejenia na dostarczony sprzęt. Naklejki muszą się cechować specjalnym klejem, który utrudni ich zerwanie (jak stikersy, plomby gwarancyjne). Naklejki muszą posiadać nadruk: co najmniej logo Wykonawcy, rok i miesiąc dostawy w formacie mm/rrrr oraz numer postępowania. Naklejki muszą posiadać wymiary (szer. x wys.) od 35x16 mm do 45x20 mm. Naklejki nie mogą być wykonane z wykorzystaniem ogólnie dostępnych, uniwersalnych, samoprzylepnych etykiet papierowych. 19. Wraz z komputerem należy dostarczyć podkładkę pod mysz, z żelową podpórką pod nadgarstek. Podkładka musi mieć pokrycie wykonane z materiału tekstylnego, spodnia część podkładki musi być wykonana z materiału antypoślizgowego, podkładka musi mieć wymiary: długość 230mm ±10mm, szerokość 190mm ±10mm, grubość 20mm ±4mm, kształt podkładki ergonomiczny podobny d o tego z obrazka: 20. Komputer na obudowie musi być trwale oznaczony przez producenta symbolem modelu i niepowtarzalnym numerem seryjnym. 21. Podzespoły komputera zainstalowane w komputerze, w ramach niniejszej specyfikacji, muszą działać w zakresie parametrów nominalnych, określonych przez producenta danego podzespołu. |

| Poz. 2. Monitor LCD | Ilość – 20 sztuk |
| --- | --- |
| L.p. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Typ wyświetlacza: TFT LCD, matryca matowa. |
| 2. | Obszar aktywny: minimum 24 cali, maksimum 25 cali. |
| 3. | Kontrast: minimum 700:1. |
| 4. | Jasność: minimum 250 cd/m2. |
| 5. | Czas reakcji: maksimum 20 ms. |
| 6. | Rozdzielczość podstawowa: minimum 1920 x 1200 punkty. |
| 7. | Certyfikaty i standardy: 1. Monitor musi posiadać certyfikat minimum TCO. 2. Monitor musi współpracować co najmniej z systemami operacyjnymi z rodziny Windows. 3. Monitor musi spełniać wymagania normy Energy Star. |
| 8. | Inne: 1. Monitor musi posiadać minimum dwa złącza do transmisji sygnału video, w tym co najmniej jedno cyfrowe typu DisplayPort. 2. Monitor musi posiadać wbudowane lub dołączane do monitora stanowiące jednolitą całość, głośniki. 3. Monitor musi posiadać co najmniej funkcję regulacji wysokości umieszczenia ekranu w zakresie minimum 10 cm. 4. Całkowita głębokość monitora wraz z podstawą, nie może przekroczyć 24,5 cm. 5. Monitor musi posiadać wbudowany zasilacz, 6. Wraz z monitorem należy dostarczyć odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do sieci 230V oraz kabel sygnałowy, zapewniający możliwość podłączenia monitora do komputera, zgodny z typem złącza sygnałowego, które posiada monitor. |
| 9. | Deklaracje i wymagania środowiskowe: 1. Oferowane urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE. 2. Podświetlanie ekranu LCD musi być wykonane w technologii LED lub równoważnej, cechującej się brakiem rtęci. |
| 10. | Rozszerzenia warunków gwarancji: Monitor, minimum w okresie pierwszych 30 dni od uruchomienia nie może posiadać wad typu martwe piksele lub innych wad, związanych z uszkodzeniem pikseli. Monitor z taką wadą podlega naprawie gwarancyjnej lub wymianie. Serwis monitora musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |

| Poz. 3. Drukarka laserowa z obsługą wydruków czarno-białych i w skali szarości | Ilość – 52 sztuk |
| --- | --- |
| L.p. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Technologia druku: druk przy wykorzystaniu wiązki lasera lub technologii LED, druk dwustronny obsługiwany przez drukarkę sprzętowo automatycznie, nominalna rozdzielczość druku - minimum 1200dpi. |
| 2. | Wydajność druku: nominalnie minimum 35 str./min. dla wydruków na papierze formatu A4 w trybie normalnym, czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony nie więcej niż 7s ze stanu gotowości. |
| 3. | Obsługiwane rozmiary papieru: co najmniej A4, A5, B5, A6, koperta C5, C6, DL, druk dwustronny automatyczny minimum dla formatu A4. |
| 4. | Certyfikaty i standardy: Drukarka musi współpracować co najmniej z systemami operacyjnymi z rodziny Windows. Do drukarki należy zapewnić sterowniki do systemów operacyjnych: Windows 7 64 bit, Windows 10 64 bit. Drukarka musi spełniać wymagania normy Energy Star lub równoważnej. |
| 5. | Inne: 1. Drukarka musi być wyposażona w minimum 2 podajniki papieru: jeden dolny - na minimum 200 i maksimum 300 arkuszy papieru o gramaturze 80g/m2, jeden boczny tzw. wielofunkcyjny - na minimum 50 arkuszy papieru o gramaturze 80g/m2. 2. Drukarka musi obsługiwać lub emulować minimum języki obsługi drukarek PCL i Postscript, przełączanie języków musi odbywać się automatycznie. 3. Drukarka musi być wyposażona w port USB, umożliwiający podłączenie drukarki do komputera i port Ethernet RJ-45 minimum 10/100, ze wsparciem dla komunikacji w protokole TCP/IP, umożliwiający obsługę druku przez sieć LAN z komputerów wyposażonych w oprogramowanie Windows (print serwer) wraz ze wsparciem protokołów IPv4, IPv6, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 oraz obsługą zarzadzania funkcjami print serwera drukarki, za pomocą przeglądarki internetowej i protokołu minimum http. 4. Drukarka musi być wyposażona w minimum 128 MB pamięci RAM. 5. Drukarka musi się cechować normatywnym cyklem pracy nie mniejszym, jak 50.000 stron. 6. Drukarka musi posiadać odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do sieci 230V. 7. Suma wymiarów podstawy drukarki w stanie gotowym do pracy, bez otwartego podajnika uniwersalnego, nie może przekraczać 77 cm. 8. Materiał eksploatacyjny – toner zintegrowany z bębnem lub toner i bęben osobno, przy czym, w przypadku osobnego bębna, jego trwałość musi wynosić co najmniej 25.000 stron. 9. Do drukarki należy dostarczyć zapas zalecanych przez producenta drukarki tonerów, umożliwiający wydrukowanie co najmniej 10000 stron przy 5% zaczernieniu, nie licząc tonera startowego, dostarczanego w opakowaniu drukarki przez jej producenta, w przypadku, gdy drukarka nie jest zgodna z tonerami MLT-D203E, posiadanymi przez Zamawiającego. 10. Pobór mocy w trybie uśpienia nie większy jak 4W. |
| 6. | Rozszerzenia warunków gwarancji: Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |

| Poz. 4. Skaner ręczny | Ilość – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Zakres funkcjonalności: Skanowanie realizowane po przez przesunięcie urządzenia nad wydrukowanym tekstem na papierze, Wbudowany moduł OCR umożliwiający automatyczne wstawianie zeskanowanego tekstu do wypranej aplikacji w komputerze, w miejscu, gdzie ustawiony jest kursor myszy, Obsługa polskiego tekstu drukowanego oraz minimum 150 języków, Odczyt cyfr, jednowymiarowych kodów kreskowych. |
| 2. | Parametry: Maksymalna prędkość odczytu minimum 25 cm/s, Wielkość przetwarzanego tekstu od maksimum 5pt do minimum 28pt. |
| 3. | Obudowa: wyglądem przypominająca marker. |
| 4. | Pozostałe: Zgodność z systemem operacyjnym minimum Windows 7, Kabel USB do podłączenia urządzenia do komputera, Bezterminowa licencja i oprogramowanie zapewniające właściwą pracę urządzenia wraz z modułem OCR, zapewniającym rozpoznawanie znaków w minimum 150 językach, w tym, w języku polskim. |

| Poz. 5. Kabel USB | Ilość – 20 sztuk |
| --- | --- |
| Lp. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Zakres funkcjonalności: Zapewnienie możliwości podłączenia drukarki do komputera. |
| 2. | Parametry: Długość kabla minimum 3m, Obsługa standardu minimum USB 2.0, Kabel wyposażony w złącze USB-A i USB-B. |

| Poz. 6. Dysk twardy 3,5 cala | Ilość – 8 sztuk |
| --- | --- |
| L.p. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Parametry: Pojemność nominalna dysku: minimum 6TB. Technologia przechowywania danych: na nośniku magnetycznym. Prędkość obrotowa: minimum 7200 obr./min. Interfejs: zgodny minimum z SATA-III. Rozmiar obudowy: 3,5 cala. Funkcja ograniczonej czasowo korekcji błędów TLER, zapobiegająca wykluczeniu dysku z macierzy RAID, w przypadku zbyt długiego czasu korekcji błędów. Dysk dedykowany przez producenta do pracy ciągłej 7 x 24 oraz do wykorzystania w wielodyskowych urządzeniach typu macierz dyskowa, MTBF minimum 900000 godzin. |
| 2. | Rozszerzenia warunków gwarancji: W przypadku uszkodzenia dysku twardego, co najmniej nośnik magnetyczny z dysku musi pozostać u Zamawiającego, chyba że jego zawartość zostanie bezpowrotnie zniszczona przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego. |

| Poz. 7. Dysk twardy 2,5 cala | Ilość – 5 sztuk |
| --- | --- |
| L.p. | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji |
| 1. | Parametry: Pojemność nominalna dysku: minimum 500GB, Technologia przechowywania danych: pamięć Flash NAND MLC, Gwarantowana ilość danych możliwa do zapisania (TBW): minimum 200TB, Interfejs: zgodny minimum z SATA-III, Rozmiar obudowy: 2,5 cala, Obsługa funkcji Trim. |
|  | Wydajność: minimum 60000 IPOS przy zapisie losowym bloków 4kB. |
| 2. | Rozszerzenia warunków gwarancji: W przypadku uszkodzenia dysku twardego, dysk musi pozostać u Zamawiającego, chyba że jego zawartość zostanie bezpowrotnie zniszczona przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego. |

IV. -  Szczegółowy podział dostaw do poszczególnych lokalizacji.

| L.p. | Asortyment – Sprzęt komputerowy. | Ilość ogółem | Adres miejsca dostawy i liczba asortymentu dostarczanego do wskazanego miejsca |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Erazma Ciołka 10A pomieszczenie –piwnica (brak windy) | Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Grochowska 171B pomieszczenie –piwnica (jest winda) |
| 1 | Komputer stacjonarny | 60 szt. | 35 | 25 |
| 2 | Monitor LCD | 20 szt. | 10 | 10 |
| 3 | Drukarka laserowa z obsługą wydruków czarno białych i w skali szarości | 52 szt. | 34 | 18 |
| 4 | Skaner ręczny | 1 szt. | 0 | 1 |
| 5 | Kabel USB | 20 szt. | 15 | 5 |
| 6 | Dysk twardy 3,5 cala | 8 szt. | 0 | 8 |
| 7 | Dysk twardy 2,5 cala | 5 szt. | 0 | 5 |